附件1

福建省城市轨道交通工程质量安全动态监管办法

施工单位和项目经理记分项目汇总表

| 序号 | 类别 | 记分项目 | 违规事实记分条款和记分值（分值为对项目经理和施工单位共同的记分值，右同） | 单次检查最高记分限（分） | 检查方式方法（样本）（注1） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、质量安全行为 | 1.1管理人员到位 | 1.1.1人员到位。在工程施工阶段，项目经理长期不在施工现场履职的，发现1次记8分；项目部技术负责人、安全员长期不在施工现场履职的，发现1人记5分（注2）；项目经理、项目部技术负责人和安全员无故不在施工现场，或项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3的，发现1起记3分（注3）；连续请假超过5天或当月累计请假超过10天施工单位未安排相应资格人员顶岗的，发现1人记1分 | 18 | 对照施工管理人员网上备案情况现场检查 | 《建设工程质量管理条例》第二十六条；《建设工程安全生产管理条例》第二十一、二十三条；《注册建造师管理规定》第二十五条 |
| 2 |  |  | 1.1.2人员履职。项目经理、项目技术负责人、安全员对施工现场主要状况不了解，挂名不履职或只在检查时到场应付检查或不管现场只负责签字的，发现1人记3分。 | 6 | 随机抽查3个安全生产关键责任人进行现场询问。 | 《关于开展建设工程安全生产关键责任人在岗履职专项整治的通知》（闽建办建〔2017〕44号） |
| 3 |  |  | 1.1.3参加验收。重要分部（子分部）工程验收时，项目经理未到场参加，或按规定施工单位技术、质量部门负责人应到场参加而未到场的，发现1次记3分（注4） | 6 | 对照内业资料现场检查；地基基础分部、主体结构分部验收时施工单位技术、质量部门负责人应到场参加，可结合会议签到表检查（施工单位技术、质量部门负责人至少有1位到场）。 | GB50300-2013第6.0.3条；DBJ/T13-56-2011第4.9.7条；DBJ/T13-135-2011第4.11.7条 |
| 4 | 一、质量安全行为 | 1.2日常管理检查 | 1.2.1安全技术交底。 建设工程施工前，项目技术人员未向施工班组、作业人员进行质量安全技术交底并签字确认的，发现1起记3分； | 3 | 随机抽查1个现场正在施工的班组。检查质量安全技术交底资料，签字手续应齐全，对班组长交底、对现场施工人员交底，应由相关人员签字确认。现场检查可从资料对应工人或从现场工人对应签字资料上查。1个班组经检查发现未向班组长进行交底或工人有3人及以上未参加交底即可认定为技术人员未对该施工班组和作业人员进行质量安全技术交底，记分以班组为单位进行记分。 | 住建部《指南》附表5.1序号4 |
| 5 |  |  | 1.2.2专项施工方案。建筑施工企业在危大工程或按规定必须编制专项施工方案的分部分项工程施工前，未按规定编制专项施工方案并经相关责任人签字审批就开始施工，或未按规定组织专家论证，或按规定提供计算书的，发现1起记5分；未按第37号令要求，专家论证前专项施工方案未通过施工单位审核和总监理工程师审查，或论证后未重新通过施工单位审核和总监理工程师审查的，发现1起记3分 | 10 | 危大工程范围按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）中相关规定，应编制专项施工方案的规定按各专业规范或标准规定。随机抽查正在施工的3个专项方案，项目存在超过一定规模的危大工程的，应先抽查其方案。检查中若发现方案中体现的基本信息如项目名称、使用材料等与实际明显不符的，按无方案予以认定并给予记分。 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条，《危险性较大的分部分项工程安全管理规》（住建部令第37号）第十条、十一条、十二条、十三条 |
| 6 |  |  | 1.2.3危大工程验收。按规定需要验收的危大工程，未按规定组织验收并经项目技术负责人签字确认就进入下一道工序的，发现1起记3分 | 3 | 危大工程范围按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）中相关规定。随机抽查1个危大工程。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规》（住建部令第37号）第十一条、二十一条。 |
| 7 |  |  | 1.2.4危大工程填报。施工企业在危大工程施工前未在“项目监管系统”上填报的，发现1起记1分 | 3 | 随机抽查3个危大工程填报情况。 |  |
| 8 | 一、质量安全行为 | 1.2日常管理检查 | 1.2.5 材料报审。施工企业未按《关于全面深入加强房屋建筑和市政基础设施工程主要建筑材料质量管理的通知》（闽建办建〔2017〕55号）文的要求在“项目监管系统”中进行进场材料报审的，发现1批次记1分 | 3 | 随机抽查最近3个批次的进场材料报审情况 | 闽建办建〔2017〕55号 |
| 9 |  |  | 1.2.6分部验收。地基基础分部（子分部）、主体结构分部（子分部）未按规定组织验收或验收不合格就进入下一道工序的，发现1起记3分 | 6 | 现场检查或结合内业资料检查。已组织中间验收的不记分，但组织形式及参加人员应按正式验收要求。 | GB50300-2013第6.0.3条、DBJ/T13-56-2011第4.9.7条 |
| 10 |  |  | 1.2.7项目部自查。施工单位项目部每月未开展自查，或开展自查未留下可追溯记录的相片或视频材料的，发现1起记1分（注5） | 3 | 随机抽查最近3份自查汇总记录，并查看对应的相片或视频材料。 | 住建部《指南》附表5.1序号7 |
| 11 |  |  | 1.2.8企业自查。施工单位每季度未开展检查，或开展检查未留下可追溯记录的相片或视频材料的，发现1起记3分（注6） | 3 | 随机抽查最近1份季度检查记录，并查看对应的相片或视频材料。 | 住建部《指南》附表5.1序号7 |
| 12 |  |  | 1.2.9项目经理签章。项目经理未按规定在相关文件上签字的，或由他人代签的，发现1份记1分 | 3 | 随机抽查3份按规定应当由项目经理签字的文件。 | 《注册建造师管理规定》第二十二条 |
| 13 |  |  | 1.2.10 拒绝改正。施工企业对监理单位发出的责令改正通知单拒绝改正就进入下一道工序的，发现1份记1分 | 3 | 随机抽查监理单位发出的3份责令改正通知单及其整改反馈单，核查其中条款整改情况，每1份整改单中已整改条款数未达到80%及以上的，均视为未整改到位。 | 住建部《指南》附表5.1序号7 |
| 14 |  |  | 1.2.11隐蔽工程。地基基础、主体结构施工过程中，隐蔽工程未经验收合格或无隐蔽验收资料（包括签字不齐全）就擅自隐蔽的，发现1起记3分。 | 3 | 随机抽查近期隐蔽的2个检验批。现场检查工程实际上已隐蔽，但无法提供隐蔽工程验收记录的界定为擅自隐蔽。 | 《建设工程质量管理条例》第三十条 |
| 15 |  |  | 1.2.12条件核查。城市轨道交通工程关键节点施工前，未经条件核查通过或条件核查相关程序不到位就擅自进行施工的，发现1起记5分 | 5 | 随机抽查最近1个关键节点条件核查记录。 | 《福建省城市轨道交通工程关键节点施工前条件验收暂行规定》 |
| 16 | 二、实体工程质量 | 2.1基础工程（单次检查最高记分限值40分） | 2.1.1工程桩数量。工程桩有效数量不满足设计要求的，发现1根记10分。 | 30 | 发现时予以记分，没发现时不予以评价。 | 《建设工程质量管理条例》第二十八条 |
| 17 |  |  | 2.1.2桩位偏差。桩位偏差超出设计或规范要求且未按规定进行处理的，发现1根记5分；因桩位偏差造成设计对桩基或基础进行处理（如补桩、改变承台或基础梁尺寸等）的，发现1处记3分；桩位偏位检查弄虚作假的，发现1根记5分。 | 10 | 前2款随机抽查1个单位（子单位）工程，查桩基竣工图及设计变更资料等相关资料，施工企业能够提供非施工原因造成的可不记分；第3款现场复核桩位偏差目测值超标的5根桩，若实际偏位超过规范或设计要求但记录上却为合格，认定桩位偏差检查弄虚作假。 | GB50300-2013第3.0.7条；GB50202-2002第5.1.3，5.1.4条；《建设工程质量管理条例》第三十一条 |
| 18 |  |  | 2.1.3工程桩桩身长度。桩身长度不满足设计要求，发现1根记5分。 | 10 | 随机抽查3根工程桩施工记录或钻芯检测报告。 | JGJ94-2008第9.1.1条 |
| 19 |  |  | 2.1.4桩身质量。灌注桩未采取超声法或钻芯法全数检测的，发现1根记3分；桩身质量经检测发现不满足设计或规范要求的，发现1根记3分 | 9 | 现场检查，随机抽查一个单位工程 | CJJ2-2008 第10.7.4条 |
| 20 |  |  | 2.1.5天然地基。天然基槽（坑）已隐蔽但未进行地基验槽或验槽结论为不符合设计要求且天然基槽（坑）已隐蔽的，发现1起记5分；地基承载力不符合要求，需处理或加固的地基未进行处理，或天然地基未按设计要求进行强度（承载力）检验的，发现1起记5分 | 10 | 随机抽查1个单位工程，对照设计图纸或规范，查验槽记录等相关资料。无验槽记录、或验槽记录签字不全或未下验槽结论的均按未验槽处理。 | CJJ2-2008 第10.1.7条 |
| 21 | 二、实体工程质量 | 2.2结构工程（单次检查最高记分限值60分） | 2.2.1*主要材料、钢筋接头选用及结构质式。结构工程所选用原材料的材质或规格、钢筋接头选用、结构质式不符合设计要求的，发现1起记10分 | 10 | “选用原材料的材质、规格等不符合设计要求”指同1检验批的材质、规格均不符合设计要求，不是指个别不符合要求；钢筋接头选用同上；结构质式不符合设计图纸要求的是指如原设计图纸为混凝土结构的，但施工成砌体结构等改变结构形式等问题。发现时予以记分，没发现时不评价。 | GB50300-2013第3.0.3条，打*的条款，同一工程项目同一项目经理重复出现时，每重复一次记Mi3分（下同）。 |
| 22 |  |  | 2.2.2检验使用。钢材、水泥、预应力筋、锚夹具和连接器经检验不合格但无相应退场记录，或钢筋接头不合格但已使用于地基基础和主体结构工程的，发现1起记5分 | 10 | 第1款发现时予以记分，没发现时不评价；第2款通过检测管理系统比对有相关不合格检测报告时检查；钢材包括钢筋、钢结构原材料等。 | 《建设工程质量管理条例》第二十九条 |
| 23 |  |  | 2.2.3送检频率。钢材或水泥、预应力筋、锚夹具和连接器或钢筋接头送检频率不满足要求的，发现1批次记3分 | 9 | 随机抽查3个检验批的钢材、水泥、钢筋接头进场检验情况，钢材、水泥、钢筋接头等已使用但未送检的就可记分。 | GB50204-2015第5.2.1条、6.2.1条 |
| 24 |  |  | 2.2.4试件取样。钢筋接头未在工程实体上截取，或砼试件未在浇筑地点抽取，或涉及结构安全的样品（试件）取样（抽取）弄虚作假的，发现1起记3分 | 9 | 发现时予以记分，没发现时不予以评价。 | GB50204-2015第5.4.2条、第7.4.1条、第C.0.1条、《建设工程质量管理条例》第三十一条 |
| 25 |  |  | 2.2.5试块留置。砼标养或同条件试块留置频率不符合规范要求，或同条件试块未留置在靠近相应结构构件的，发现1起记1分 | 3 | 随机抽查3个检验批的现浇混凝土。 | GB50204-2015第7.4.1条、第C.0.1条 |
| 26 | 二、实体工程质量 | 2.2结构工程（单次检查最高记分限值60分） | 2.2.6钢筋安装。主要受力构件纵向受力钢筋的牌号、规格或数量不符合设计或规范要求，或钢筋连接方式不符合设计要求，或主要受力构件钢筋接头外观质量、钢筋接头面积百分率不符合设计或规范要求，或钢筋骨架尺寸和弯起点位置、钢筋间距和排距偏差超允许值1.5倍，或主要受力构件的钢筋保护层偏差超过设计和规范允许偏差1.5倍的，发现1根（处）记1分 | 10 | 随机抽查3个主要受力构件成型钢筋骨架及3处钢筋连接接头，现场对照施工图纸进行核对。不管钢筋分项验收与否，只要钢筋骨架成型且已就位，就可予以检查记分。保护层厚度：墩台、基础允许偏差为±10mm，梁、柱允许偏差为±5mm，板、墙允许偏差为±3mm。 | GB50204-2015第5.5.1条，第5.4.1条、第5.4.5条，第5.5.3条 |
| 27 |  |  | 2.2.7取样抽测。经监督抽测，钢材、水泥、钢筋接头等涉及地基基础、主体结构安全的主要建筑材料、接头不满足设计或规范要求的，发现1起记5分 | 10 | 指所有主管部门的监督抽查，不合格的不管隐蔽与否均要给予记分。 | GB50204-2015第5.2.1条、第7.2.1条、JGJ107-2016第7.0.7条、JGJ18-2012第5.1.7条 |
| 28 |  |  | 2.2.8质量缺陷。混凝土结构主要受力构件存在严重外观质量缺陷（注7），或主要受力构件外观质量缺陷擅自修补或缺陷处理不满足技术方案要求的，发现1处记3分 | 6 | 随机抽查3个构件，对照规范，现场查看被检构件混凝土外观质量；未经监理书面同意修补为擅自修补。 | GB50204-2015第8.2.1条 |
| 29 |  |  | 2.2.9结构尺寸。现浇混凝土结构实体实测实量弄虚作假，或柱、墙、梁上下错位达20mm及以上，或柱、墙或梁截面尺寸负偏差达10mm及以上的，发现1项记3分 | 6 | 若砼子分部已验收，对现场标示情况随机抽取3个构件复核结构尺寸，复核的数值与企业实测的数值相差3mm及以上的认定为实测实量弄虚作假。若砼子分部尚未验收，随机监督抽测3个构件。 | GB50204-2015第8.3.2条 |
| 30 |  |  | 2.2.10强度抽测。经监督抽测，主要受力构件或节点（包括梁柱、或梁墙等节点）回弹推定值低于设计强度标准值5MPa以上，或经取芯芯样混凝土强度低于设计强度标准值的，发现1个构件或节点记5分 | 15 | 指所有主管部门的监督抽查。随机抽查梁、柱（墙）、节点各1个构件。只要回弹值低于设计值5MPa以上的就予以记分，后期取芯验证合格与否不影响该记分值。 | GB50204-2015第7.4.1条 |
| 31 | 二、实体工程质量 | 2.2结构工程（单次检查最高记分限值60分） | 2.2.11强度评定或检测鉴定。主要受力构件（节点）混凝土强度经评定不满足设计或规范要求的，发现1个检验批记10分；经具有相应资质等级的检测机构检测鉴定当出现JGJ/T23-2011第7.0.4条规定的情形而无法按批评定时，且主要受力构件或节点混凝土强度低于设计强度标准值的，发现1个构件或节点记5分 | 15 | 抽查不同强度等级的3个检验批，检查评定记录或混凝土强度检测鉴定报告。无法按批评定是指出现《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）第7.0.4条规定的情形。 | GB50204-2015第7.4.1条 |
| 32 |  |  | 2.2.12渗漏水。车站、盾构区间、矿山区间等主体结构完成后出现渗漏水的，发现1处记3分 | 10 | 现场随机抽查1个单位工程 | GB50208-201第3.0.1条 |
| 33 |  |  | 2.2.13防水工程。防水材料品种、规格、性能等不符合设计或规范要求，或防水材料进场检验不合格、检测项目不足或未经检验已用于工程实体，或防水层基面不坚实、不平整、不圆顺或有渗漏水等不符合设计或规范要求，或防水板搭(焊)接不牢、搭(焊)接宽度不符合设计或规范要求，双焊缝未进行空腔充气试验或试验不满足要求未整改，或对施作完的防水层保护不到位，有刺穿、破损、烧伤、脱落等影响防水质量问题，或防水涂料的粘结、结合、厚度不符合设计要求的，发现1项记3分 | 10 | 现场随机抽查1个单位工程，对照设计图纸或规范等相关资料。 | GB 50208-2011第3.0.5条、4.3.13条、4.5.4条、4.3.6条、4.3.10条、4.4.8条 |
| 34 |  |  | 2.2.14围护结构。车站围护结构出现侵限，或深度、尺寸、强度、承载力不符合设计及规范要求，或地下连续墙的钢筋骨架和预埋件安装出现变形、松动、遗漏的，发现1项记3分 | 6 | 随机抽查1个车站，对照设计图纸或规范等相关资料。 | GB50202—2002第5.6.4条，GB/T50299-2018第5.2.12、5.2.15条、5.3.5条、5.3.2条 |
| 35 |  |  | 2.2.15基坑回填。车站基坑回填材料、分层厚度、回填后的压实度不符合设计或规范要求的，发现1起记3分 | 3 | 随机抽查1个车站，对照设计图纸或规范等相关资料。 | GB/T50299-2018第5.9.5、5.9.7条 |
| 36 | 二、实体工程质量 | 2.3盾构区间（单次检查最高记分限值30分） | 2.3.1盾构机验收。盾构机安装调试完未按规定组织现场验收的，发现1起记5分 | 5 | 随机抽查1台盾构机，对照检查相关验收资料。 | GB50299-2018 第8.1.3条 |
| 37 |  |  | 2.3.2洞门加固。洞门凿除前地层加固处理范围、加固体强度和渗透系数不符合设计要求的，发现1次记3分 | 3 | 现场随机抽查1个盾构区间的1个洞门，结合现场检查土体抽芯报告 | GB50299-2018 第8.3.2条 |
| 38 |  |  | 2.3.3构配件质量。管片防水材料、管片螺栓及连接件质量不符合设计或规范要求的，发现1处记1分 | 3 | 现场检查及送检报告 | GB50299-2018 第8.4.2条GB50446-2017第11.2.2条 GB50446-2017第9.3.2条 GB 50299-2018 第8.4.2条 |
| 39 |  |  | 2.3.4管片注浆。注浆材料、配比、压力、注浆量不符合设计或规范要求的，发现1次记3分。 | 3 | 随机抽查1个盾构区间，现场检查及查看内业资料。 | GB50299-2018 第8.5.1条 |
| 40 |  |  | 2.3.5外观质量。成型隧道管片外观出现严重质量缺陷的，发现1处记3分。 | 6 | 现场随机抽查1个盾构区间。 | GB50446-2017第6.9.2条 |
| 41 |  |  | 2.3.6隧道掘进。盾构掘进施工未按设计和方案要求严格控制排土量、盾构姿态和地表沉降，或未采取持续保压措施稳定开挖面的，发现1项记3分 | 6 | 现场随机抽查1个盾构区间。 | GB/T51310-2018第11.5.1、11.5.2条 |
| 42 |  |  | 2.3.7盾构管片。隧道管片安装前未经进场复检合格就安装使用的，发现1起记3分 | 3 | 现场随机抽查1个检验批。 | GB 50446-2017第3.0.4条 |
| 43 |  |  | 2.3.8管片安装。管片安装后错台超过规范允许范围1.5倍，或管片破损和开裂后修补不符合方案要求的，发现1处记1分 | 3 | 现场检查，检查1个区段。环内错台规范允许10mm，环间错台规范允许15mm。 | GB50446-2017第10.0.5、9.4.1条 |
| 44 |  |  | 2.3.9联络通道。联络通道加固、开挖未按设计和方案实施，或存在严重超欠挖、初期支护、二次衬砌不符合设计要求，或联络通道施工前后一定范围内管片未按方案进行支撑保护的，发现1项记3分 | 6 | 现场随机抽查1个联络通道。 | 住建部《指南》附表6.5序号6 |
| 45 | 二、实体工程质量 | 2.4矿山区间（单次检查最高记分限值30分） | 2.4.1超前支护。管棚、超前小导管、超前锚杆所用的钢材（钢管）的品种、级别、规格或数量不符合设计文件要求的，发现1起记3分；管棚、超前小导管、超前锚杆注浆材料、注浆量、配合比、注浆压力不符合设计或方案要求的，发现1起记3分 | 6 | 现场检查，随机抽查一个矿山区间。 | GB50299-2018第7.2.1条，7.2.2条、第7.3.1条，7.3.2条 |
| 46 |  |  | 2.4.2 洞身开挖。开挖断面出现欠挖或超挖超过规范允许最大值1.5倍的，发现1起记1分 | 6 | 现场检查，随机抽查一个矿山区间。拱部最大值250mm，边墙及仰拱最大值150mm。 | GB50299-2018第7.5.1、7.5.5条 |
| 47 |  |  | 2.4.3 喷射混凝土。喷射混凝土强度、厚度、平整度不符合规范要求，或存在裂缝、渗漏水的，发现一处记3分 | 6 | 现场检查，随机抽查一个矿山区间。平整度允许偏差为30mm。 | GB50299-2018第7.7.11、7.7.13、7.7.16条 |
| 48 |  |  | 2.4.4 钢架。钢架的钢筋（钢材）品种、规格、加工尺寸不符合设计文件要求的，发现1起记3分；钢架安装纵向正偏差超过规范允许值的，每发现1起记3分 | 6 | 现场检查，随机抽查一个矿山区间。钢架安装纵向正偏差为50mm。 | GB50299-2018第7.10.1、7.10.4、7.10.8 |
| 49 |  |  | 2.4.5衬砌厚度。衬砌厚度不符合设计要求的，每发现1处记3分。 | 9 | 现场检查，采取雷达探测无损检测，随机抽查三处。 | GB50299-2018第7.13.2 |
| 50 |  |  | 2.4.6锚杆抗拔试验。锚杆支护锚拔力的检验数量不满足设计或规范要求的，或隧道锚杆支护锚拔力不满足设计或规范要求的，每少1根记3分。 | 6 | 现场检查，检查相关资料 | GB50299-2018第7.9.3条 |
| 51 |  |  | 2.4.7初支和二衬背后注浆。初支和二衬背后注浆未按设计要求注浆，或注浆量、注浆压力不符合设计要求的，每发现1处记3分 | 6 | 现场检查，检查相关资料 | GB50299-2018第7.14.4条 |
| 52 | 二、实体工程质量 | 2.5高架区间（单次检查最高记分限值30分） | 2.5.1主要材料。用于桥梁工程的支座、伸缩缝检验不合格或未经检验已用于主体工程的，发现1起记3分 | 6 | 现场检查1座桥梁，检查相关报告 | CJJ2-2008第1.0.3条 |
| 53 |  |  | 2.5.2预制构件。预制构件的吊环不是采用未经冷拉的HPB235热轧光圆钢筋制作的，发现1处记1分 | 3 | 现场检查，随机抽查3个预制构件。 | CJJ2-2008第,6.1.5条 |
| 54 |  |  | 2.5.3高强螺栓。钢桥梁用高强度螺栓终拧完毕未按规范要求进行检查的，发现1处记1分 | 3 | 对照资料现场随机抽查最近施工的1个检验批。 | CJJ2-2008第,14.2.4条 |
| 55 |  |  | 2.5.4预应力张拉和孔道压浆。桥梁承重构件预应力钢筋（索）张拉控制应力不符合设计规定，或未按要求采用智能张拉工艺施工，或张拉设备未按要求进行标定，或未按要求采用智能循环辅助压浆设备或真空压浆设备的，发现1项记3分 | 9 | 对照资料现场随机抽查最近施工的1个检验批。 | CJJ2-2008第8.4.3条、8.4.8条 |
| 56 | 二、实体工程质量 | 2.5高架区间（单次检查最高记分限值30分） | 2.5.5混凝土梁（板）。桥墩两侧梁段悬臂施工时平衡偏差不满足设计和施工方案要求，或悬臂拼装施工时桥墩两侧平衡偏差不满足设计要求的，发现1处记3分 | 6 | 对照资料现场随机抽查正在施工的悬臂浇筑或拼装。 | CJJ2-2008第13.2.6条、13.4.4条 |
| 57 |  |  | 2.5.6台后回填。桥、涵台后回填填料不符合设计要求，或回填分层碾压不符合规范和施工方案要求的，发现1处记3分 | 6 | 现场检查 | CJJ2-2008 第11.4.1第11 CJJ2-2008 第10.1.7条.4.8条 |
| 58 |  |  | 2.5.7桥梁支座。桥梁支座型号不符合设计要求且已安装使用，或支座垫石尺寸不符合设计要求的，发现1处记3分 | 6 | 现场检查，随机抽查1个墩台。 | CJJ2-2008第12.5.1条、12.5.2条 |
| 59 |  |  | 2.5.8桥梁护栏。桥梁护栏断面尺寸、护栏高度超过规范允许值1.5倍的，发现1处记3分。 | 6 | 现场检查，随机抽查3处。 | CJJ2-2008 第20.8.6条 |
| 60 |  |  | 2.5.9桥梁荷载试验。桥梁荷载试验结果不满足设计要求（施工企业能够提供非施工原因造成的除外），或未按照设计要求进行荷载试验的，发现1起记5分 | 5 | 对照资料随机抽查1个单位工程。 | CJJ2-2008第23.0.10条 |
| 61 |  |  | 2.5.10桥面铺装。桥面铺装外观存在质量缺陷(平整度、裂缝等)，发现1项记3分 | 6 | 对照资料随机抽查1个单位工程。 | CJJ1-2008第20.8.3条第5条 |
| 62 | 二、实体工程质量 | 2.6轨道工程（单次检查最高记分限值20分） | 2.6.1道床基底。道床基底清理不干净，或存在渗漏水和积水现象的，发现1处记3分 | 6 | 随机抽查1个单位工程 | GB/T51310-2018第18.1.7条 |
| 63 |  |  | 2.6.2进场验收。钢轨、轨枕、扣件及其连接配件进场时未按规定组织验收的，发现1起记3分 | 3 | 随机抽查1个单位工程最近进场的3个检验批 | GB/T50299-2018第14.3.1条 |
| 64 |  |  | 2.6.3道床钢筋安装。道床钢筋安装时，钢筋网的焊接、端子引出不符合设计要求的，发现1处记3分 | 6 | 对照设计图纸现场随机抽查1个检验批 | GB/T50299-2018第14.3.15条 |
| 65 |  |  | 2.6.4钢轨焊头质量。钢轨焊头未进行探伤检查，或焊头存在未焊透、过烧、裂纹、气孔夹渣等有害缺陷的，发现1处记3分 | 6 | 对照设计图纸现场随机抽查1个检验批 | GB/T50299-2018第14.11.3条 |
| 66 |  |  | 2.6.5车挡及连接配件。车挡及连接配件的规格、型号、质量不符合设计要求的，发现1处记3分 | 6 | 对照设计图纸现场随机抽查1个检验批 | GB50409-2009第7.2.6条，GB/T50299-2018第14.13.8条 |
| 67 |  |  | 2.6.6道床。道床现浇混凝土外观质量存在缺陷的，发现1处记3分 | 6 | 随机抽查1个单位工程 | GB/T50299-2018第14.3.19条 |
| 68 |  |  | 2.6.7轨排铺设。道床混凝土浇筑前轨排铺设精度不符合设计及规范要求的，发现1处记3分 | 3 | 随机抽查1个单位工程 | GB/T50299-2018第14.4.5条 |
| 69 |  |  | 2.6.8无咋道床防脱护轨未按设计要求预置轨缝，或存在连续两个以上的瞎缝的，发现1处记3分 | 6 | 随机抽查1个单位工程 | GB/T51310-2018第18.10.2条 |
| 70 | 二、实体工程质量 | 2.7安装工程（单次检查最高记分限值20分） | 2.7.1主要材料设备。电线、电缆、灯具和配电箱（柜）等电气工程主要材料设备，或给水排水管道、保温绝热材料等给排水工程主要材料设备，或风管、管道和保温绝热材料等通风空调工程主要材料设备，或缆线、机柜等智能化工程主要材料设备的材质、规格及性能参数不符合设计和规范规定的，发现1处记3分 | 9 | 对照施工图纸随机抽查1个单位工程现场使用的电线、电缆、灯具和配电箱（柜），给水管道、排水管道和保温绝热材料，风管、管道和保温绝热材料，缆线、机柜等主要材料设备的材质、规格及性能参数是否与图纸及规范相符。 | 《建设工程质量管理条例》第二十八条 |
| 71 |  |  | 2.7.2接地装置。设备基础预埋件、开关柜设备及构架、避雷器、接触网、变压器、钢轨电位限位装置、电缆及支架、配电箱（柜）、不间断电源、电缆桥架及支架、金属导管、线槽、母线槽、灯具等电气设备及控制中心无接地措施且未与接地装置可靠连接，或接地连接导体的材质、截面积，或智能化工程的接地装置、接地线、等电位联结、屏蔽设施和电涌保护器等的设置和安装不符合设计和规范规定的，发现1处记1分；接地电阻测试结果不合格的，发现1次记3分 | 6 | 对照相关资料现场随机抽查1个单位工程的设备基础预埋件、开关柜设备及构架、避雷器、接触网、变压器、钢轨电位限位装置、电缆及支架、配电箱（柜）、不间断电源、电缆桥架及支架、金属导管、线槽、母线槽、灯具等电气设备及控制中心接地措施及接地连接导体。 | GB50299-2018第19.2.1条、第19.2.6条、第19.2.7条、第19.2.9条、第19.2.12条、第19.3.2条、第19.3.11条、第19.5.5条、第19.5.7条、第19.6.3条、第19.13.1条、第19.13.7条、第19.13.8条、第19.13.9条、第19.13.10条；GB50303-2015 第10.1.1条、第18.1.5条、第19.1.1条； GB50339-2013第22.0.1条、第22.0.4条 |
| 72 |  |  | 2.7.3钢导管连接。钢导管采用对口熔焊连接，或镀锌钢导管或壁厚小于或等于2mm的钢导管采用套管熔焊连接的，发现1处记1分 | 3 | 现场随机抽查1个单位工程3处 | GB50303-2015第12.1.2条 |
| 73 |  |  | 2.7.4 电气器具安装。灯具、开关、插座接线错误，或保护接地导体（PE）在插座之间串联连接，或相线与中性导体（N）利用插座本体的接线端子转接供电的，发现1处记1分 | 3 | 现场随机抽查1个单位工程3处 | GB50303-2015第18.2.2条、第20.1.3条、第20.1.4条、 GB50299-2018第19.13.14条、 |
| 74 |  |  | 2.7.5 等电位联结。等电位联结的范围、形式、方法、部位及联结导体的材料和截面积等不符合设计和规范规定的，发现1处记1分 | 3 | 现场随机抽查1个单位工程总等电位联结1处，局部等电位联结2处 | GB50299-2018第19.13.15条、GB50303-2015第25.1.1条 |
| 75 |  |  | 2.7.6防水套管。给水排水管道穿越隧道及结构外墙，未按规定设防水套管的，发现1处记1分 | 3 | 现场随机抽查1个单位工程3处 | GB50299-2018第18.1.6条 |
| 76 | 二、实体工程质量 | 2.7安装工程（单次检查最高记分限值20分） | 2.7.7管道安装。给水排水管道接口渗漏，或管道的补偿伸缩装置不符合设计及规范规定的，发现1处记1分；给水管道未按规定进行强度和严密性试验，或排水管道未按规定进行灌水试验的，发现1项记3分 | 6 | 对照检查试验记录现场随机抽查1个单位工程管道接口及补偿伸缩装置3处 | GB50299-2018第18.1.4条、第18.2.6条、第18.3.2条 |
| 77 |  |  | 2.7.8风管制作安装。风管未采取加固措施，或矩形风管弯管、消声弯管未按规定设置弯管导流片的，发现1处记1分；风管未按规定进行强度和严密性检测，发现1次记3分 | 3 | 现场随机抽查1个单位工程风管加固及导流片安装3处,；现场检查测试记录。 | GB50243-2016第4.2.3条、第4.2.4条、第4.3.6条、第5.2.6条， GB50299-2018第17.2.2条、第17.3.4条 |
| 78 |  |  | 2.7.9风管系统安装。当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，未设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，或风管与防护套管之间未采用不燃柔性材料封堵或封堵不严密的，发现1处记1分 | 3 | 现场随机抽查1个单位工程风管穿过墙体或楼板3处 | GB50243-2016第6.2.2条 |
| 79 |  |  | 2.7.10通风机安装。通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，未装设防护罩（网）或采取其他安全设施的，发现1处记1分 | 3 | 现场随机抽查1个单位工程3台通风机 | GB50243-2016第7.2.2条， GB50299-2018第17.5.2条 |
| 80 | 三、实体工程安全 | 3.1基坑工程（单次检查最高记分限值30分） | 3.1.1开挖支护形式。深基坑支护形式不符合设计或专项施工方案要求的，发现1次记8分；钢支撑支护体系（含围檩）的架设、连接、防滑移、防坠落、预应力施加等不符合设计或方案要求的，发现1处记3分；基坑水平支撑或竖向支撑每缺少1根记3分；支护结构拆除或换撑不符合设计或方案要求，发现1次记3分 | 20 | 现场检查1个单位工程，对照施工图纸和专项方案现场检查。 | 住建部《指南》附表5.15序号2、7 |
| 81 |  |  | 3.1.2方案修改。基坑施工过程对涉及方案选型等重大设计修改的基坑工程，未按规定重新组织评审和论证的，发现1次记3分 | 3 | 现场检查1个单位工程，对照施工图纸和专项方案现场检查。 | JGJ 311-2013第3.0.4条 |
| 82 |  |  | 3.1.3基坑险情。基坑工程发生或引发险情时，未采取应急处置措施的，发现1次记3分；基坑局部出现坍塌现象的，发现1处记3分 | 6 | 现场检查1个单位工程，对照施工图纸和专项方案现场检查。 | GJ 311-2013第5.4.2、5.4.3、5.4.4条 |
| 83 |  |  | 3.1.4险情处置。基坑工程变形监测数据超过报警值，或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时，未按规定立即停止施工作业、撤离人员、待险情排除后恢复施工的，发现1次记5分 | 5 | 现场检查1个单位工程，对照施工图纸、监测报告和专项方案现场检查。 | JGJ 311-2013第5.4.5条 |
| 84 | 三、实体工程安全 | 3.1基坑工程（单次检查最高记分限值30分） | 3.1.5施工监测。监测项目、监测点布设或监测频率不符合设计或监测方案要求的，发现1处（次）记1分；监测数据原始记录涂改、伪造或监测数据达到预警或报警值时未及时处理的，发现1处（次）记5分；安全等级为一级、二级的支护结构，在基坑开挖过程与支护结构使用期内，未进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物、地面的沉降监测的，发现1次记5分 | 8 | 现场检查1个单位工程，对照施工监测资料现场检查。 | JGJ120-2012第8.1.7,8.2.1条,8.2.23条； 强条，JGJ120-2012第8.2.2条 |
| 85 |  |  | 3.1.6施工堆载。施工现场道路布置、材料堆放、车辆行走路线等不符合设计荷载控制要求的，或基坑周边施工材料、设施或车辆荷载超过设计要求的地面荷载限值的，发现1处记3分 | 6 | 现场检查1个单位工程，对照施工图纸和专项方案现场检查。 | JGJ 311-2013第6.1.6条 JGJ120-2012第8.1.5条 |
| 86 |  |  | 3.1.7逆作施工。当逆作梁板混凝土强度未达到设计要求就进行下层土石方开挖的，或主体结构施工未完成前的临时柱承载力未经计算确定的，发现1次记3分 | 6 | 现场检查1个单位工程，对照施工图纸和专项方案现场检查。 | JGJ 311-2013第6.11.4条 |
| 87 |  |  | 3.1.8基坑开挖。基坑开挖未按先撑后挖、限时、对称、分层、分区等的开挖方法确定开挖顺序，或坑侧开挖坡率、每次开挖厚度（含分层厚度）及其作业面临时坡率和先后开挖区域未按设计或专项施工方案要求施工的，发现1次记3分；混凝土支撑未达到设计要求的强度就进行下层土方开挖，或钢支撑质量未验收合格就进行下层土方开挖的，发现1次记3分 | 6 | 现场检查1个单位工程，对照施工图纸和专项方案现场检查。 | JGJ120-2012第8.1.1，JGJ 311-2013第8.3.1条 |
| 88 |  |  | 3.1.9支护结构。混凝土支撑未达到设计要求的强度就进行下层土方开挖，或钢支撑质量未验收合格就进行下层土方开挖的，发现1次记5分；采用锚杆或支撑的支护结构，在未达到设计规定的拆除条件时擅自拆除锚杆或支撑的，发现1次记5分 | 5 | 现场检查1个单位工程，对照施工图纸和专项方案现场检查。 | JGJ120-2012第8.1.3、8.1.4条 |
| 89 |  |  | 3.1.10上下通道。基坑作业人员上下无专用通道的，记3分；车站主体基坑专用通道少于2处的，记1分 | 3 | 现场检查1个单位工程 | JGJ59-2011第3.11.3条 |
| 90 |  |  | 3.1.11降排水措施。未在坑顶、坑底采取有效截排水措施的，发现1处记1分；基坑底部渗水浸泡未采取有效措施或出现涌水（沙）的，发现1处（次）记3分 | 6 | 现场检查1个单位工程，对照施工图纸和专项方案现场检查。 | JGJ120-2012第8.1.6条 |
| 91 | 三、实体工程安全 | 3.2模板及支撑体系（单次检查最高记分限值20分） | 3.2.1 使用淘汰产品。模板支架采用木立柱、门式钢管支架或钢木混撑的，记20分 | 20 | 现场随机检查1个检验批。遇到使用淘汰产品的，应责令其拆除重建，模板工程其他条款不检查也不予以记分。 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十五条 |
| 92 |  |  | 3.2.2材质。模板支架（扣件式、碗扣式、盘扣式等）采用的钢管外径或壁厚允许偏差不符合规范要求的，发现1次记5分；可调托座螺杆外径或支托板厚度不符合规范要求的，发现1次记3分 | 8 | 随机抽查1个检验批的钢管和可调托座各10根（个），发现有5根钢管或5个可调托撑螺杆外径或5个支托板厚度达不到要求的，就予以记分，钢管材质达不到要求的应责令其拆除重搭。钢管壁厚采用十字法进行测量，取4点测量值的平均值。 | GB51210-2016第4.0.1、4.0.7条，JGJ130-2011第3.1.2条，JGJ166-2016第3.3.1条，JGJ231-2010第3.2.2条；第3款JGJ130-2011第3.4.1、3.4.3条，JGJ166-2016第3.3.8条，JGJ231-2010第3.3.9条 |
| 93 |  |  | 3.2.3主次龙骨。同1个检验批模板有10%或3处及以上框架梁、框架柱或剪力墙等主要受力构件的主龙骨或次龙骨全部缺失，或龙骨采用圆钢管的，发现1次记3分 | 3 | 随机抽查1个检验批。 | GB50204-2015第4.2.2条 |
| 94 |  |  | 3.2.4 扣件扭力矩。扣件螺栓拧紧扭力矩达到65N.m时发生破坏的，发现1个记1分 | 3 | 随机抽查1个检验批各类扣件各3个。 | JGJ130-2011第7.3.11条 |
| 95 |  |  | 3.2.5立柱。立柱间距不符合施工方案及规范要求，或立柱采用非对接扣件接长，或对接接头沿竖向错开的间距小于规定要求，或立柱未使用顶托，或立柱顶托可调螺杆长度超过规范要求，或立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规定要求的，发现3处记1分，属危险性较大及以上项目的发现3处记3分 | 10 | 随机抽查1个检验批。不管模板分项验收与否，只要主楞上面板已开始安装施工就可监管记分（下同）。危险性较大及以上项目指危险性较大的模板支撑工程和超过一定规模的危险性较大的模板支撑工程，检查时项目若同时存在一般项目、危险性较大的项目和超过一定规模的危险性较大项目时的，宜按照超过一定规模的危险性较大项目→危险性较大项目→一般项目的顺序抽查模板支撑工程（下同）。 | JGJ162-2008第6.1.9条、JGJ166-2016第6.3.3条、JGJ231-2010第6.1.5条、闽建质安监总〔2014〕 166号文 |
| 96 | 三、实体工程安全 | 3.2模板及支撑体系（单次检查最高记分限值20分） | 3.2.6 构造措施。支撑体系未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆、剪刀撑、专用斜杆、可靠连接或固结点等构造设施，或碗扣式钢管支撑体系上碗扣缺失，或碗扣式及盘扣式支架支撑体系立杆与水平拉杆未扣紧，发现3处记1分，属危险性较大及以上项目的发现3处记3分 | 10 | 随机抽查1个检验批。 | JGJ162-2008第6.1.9条、JGJ231-2010第6.1.3条 |
| 97 |  |  | 3.2.7基础。支架立柱或竖向模板安装在土层上时，立柱未设置底座或垫板的，发现3处记1分，属危险性较大及以上项目的发现3处记3分；危险性较大的模板支架立柱基础没有设置强度不低于C10、厚度不小于100mm的混凝土垫层的，发现1个检验批记10分。 | 10 | 随机抽查1个检验批。底座垫板必须采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm木垫板或12号以上的槽钢。 | GB50666-2011第4.4.4条 |
| 98 |  |  | 3.2.8验收。模板工程检验批未按规定进行验收或无验收资料的，发现1个记3分 | 3 | 对照现场检查最近隐蔽的1个检验批，内业资料与实体对照检查 | 37号部令、JGJ59-2011第3.12.3条 |
| 99 |  |  | 3.2.9拆除。模板支架的拆除条件不符合规范和专项方案要求的，发现1次记3分 | 3 | 对照现场检查最近拆除的1个检验批的相关资料 | JGJ59-2011第3.12.3条 |
| 100 | 三、实体工程安全 | 3.3盾构区间（单次检查最高记分限值20分） | 3.3.1应急预案。未按规定制定应急预案及演练、配备救援装备，发现1项记5分 | 5 | 对照应急预案等相关资料，现场随机抽查1个单位工程 | 住建部《指南》附表5.1 |
| 101 |  |  | 3.3.2始发和接收。未按设计和专项方案对始发或接收井端头进行加固，或未按照设计要求制作洞圈（钢环）和密闭装置，或始发未按方案对负环管片采取限位固定措施的，发现1项记3分 | 6 | 对照设计和专项施工方案，现场随机抽查1个单位工程 | GB50446第7.4.1条、7.10.1条 |
| 102 |  |  | 3.3.3特殊地段。盾构掘进经过不良地质条件、加固地段等特殊地段，未编制掘进、停机专项施工方案，或未按专项施工方案施工的，发现1处记3分。 | 3 | 对照设计和专项施工方案，现场随机抽查1个单位工程 | 《建设工程质量管理条例》第二十一条 |
| 103 |  |  | 3.3.4开仓与换刀。盾构气压作业人员无证作业的，发现1人记3分；盾构气压作业未采取两种不同动力空压机保证不间断供气的，发现1处记3分；开仓作业未做好记录的，发现1次记1分 | 6 | 对照专项施工方案，现场抽查1个单位工程近2次开仓与刀具更换相关资料 | GB50446第7.9.5条、7.9.5条 |
| 104 |  |  | 3.3.5仓内气压。气压作业前，开挖仓内气压未通过计算和试验确定，发现1次记5分 | 3 | 对照专项施工方案，现场抽查1个单位工程近2次开仓作业相关资料 | GB 50446-2017第7.8.6 |
| 105 |  |  | 3.3.6联络通道。联络通道施工前后未对影响范围内管片按设计或方案要求进行支撑保护的，发现1次记3分 | 3 | 对照设计和专项施工方案，现场随机检查1个联络通道 | GB/T 51310-2018第1.03条、1.0.4、10.1.2条。 |
| 106 | 三、实体工程安全 | 3.3盾构区间（单次检查最高记分限值20分） | 3.3.7监控量测。监测项目、监测点布设或监测频率不符合监测方案要求的，发现1处记1分；监测数据原始记录涂改、伪造或监测数据达到预警或报警值时未及时处理的，记5分 | 9 | 对照设计、专项方案和近3次监测资料，现场随机抽查1个单位工程 | GB/T 51310-2018第7.11.1、7.11.2、7.11.3条 |
| 107 |  |  | 3.3.8作业环境。隧道施工作业环境不符合通风、防尘、防有害气体、照明等卫生及安全标准的，发现1处记1分。 | 3 | 对照专项施工方案，现场随机抽查1个单位工程 | GB50446-2008第12.0.1-12条 |
| 108 |  |  | 3.3.9盾构机。盾构机在进场前无质量合格证明文件和出厂验收记录文件，或盾构机在现场组装完成后未对各系统调试、整机联调和验收，或未对盾构机进行经常性或定期的检查、维护和保养的，发现1项记3分 | 6 | 随机抽查1台盾构机 | GB50715-2011第5.4.7条，GB/T50299-2018第8.1.3条，JGJ33-2012 第2.0.8条 |
| 109 |  |  | 3.3.10施工运输。车辆停驶时无防溜措施，或车辆安全、警示装置或动力、制动功能等存在故障而“带病”行驶，或车辆连接不可靠或无保险链，或超载、超限，或平板车违规搭载人员，或隧道内的轨道未按方案铺设，或铺设的轨道无上下左右固定措施存在安全隐患，或轨道端头无车挡的，发现1项记1分 | 3 | 随机抽查1台运输车辆。 | 住建部《指南》附表5.16序号6 |
| 110 | 三、实体工程安全 | 3.4矿山区间（单次检查最高记分限值20分） | 3.4.1应急预案。未按规定制定应急预案及演练、配备救援装备，发现1项记5分 | 5 | 对照应急预案等相关资料，现场检查1个单位工程 | 住建部《指南》附表5.1 |
| 111 |  |  | 3.4.2钻爆作业。隧道钻爆作业未按照钻爆设计和有关规定进行的，发现1次记3分 | 3 | 对照设计和专项施工方案，现场检查1个施工作业面 | GB50299-2018第1.0.3条 |
| 112 |  |  | 3.4.3爆破监控。隧道爆破可能影响周围建（构）筑物安全时，未按规定监测围岩爆破影响深度以及爆破震动对周围建（构）筑物的破坏程度的，发现1次记3分 | 3 | 对照设计、专项施工方案和监控资料，现场检查1个单位工程 | GB50911-2013 第4.2.7条 |
| 113 |  |  | 3.4.4隧道开挖。隧道开挖方法或支护方式（含地质超前预报、每次进尺深度、初支和二衬及时到位等）不符合设计或专项施工方案规定的，发现1处记3分 | 9 | 对照设计和专项施工方案，现场检查1个单位工程 | GB/T 51310-2018第1.03条、1.0.4、10.1.2条 |
| 114 |  |  | 3.4.5联络通道。联络通道施工前后未按设计、方案进行加固、支护的，发现1处记3分 | 3 | 对照设计和专项施工方案，现场检查1个施工作业面 | GB/T 51310-2018第1.03条、1.0.4、10.1.2条 |
| 115 |  |  | 3.4.6施工排水。隧道内出现较严重的积水、泡水、渗流水或外界明水回灌的，发现1处记3分 | 3 | 对照设计和专项施工方案，现场检查1个单位工程 | 《《建设工程安全生产管理条例》第二十六条 |
| 116 | 三、实体工程安全 | 3.4矿山区间（单次检查最高记分限值20分） | 3.4.7监控量测。监测项目、监测点布设或监测频率不符合监测方案要求的，发现1处记1分；监测数据原始记录涂改、伪造或监测数据达到预警或报警值时未及时处理的，发现1处记5分 | 9 | 对照设计、专项方案和近3次监测资料，现场检查1个单位工程 | GB/T 51310-2018第7.11.1、7.11.2、7.11.3条 |
| 117 |  |  | 3.4.8作业环境。隧道施工作业环境不符合通风、防尘、防有害气体、照明等卫生及安全标准的，发现1处记3分 | 3 | 对照设计和专项施工方案，现场检查1个施工作业面 | GB/T 51310-2018第10.9.1-12条 |
| 118 |  |  | 3.4.9逃生通道。施工时未按规定设置逃生通道的，发现1次记3分 | 3 | 对照设计和专项施工方案，现场检查1个施工作业面 | 《关于隧道施工安全九条规定》 |
| 119 |  |  | 3.4.10临边防护。台车作业处等高处作业临边未做防护的，发现1处记1分 | 5 | 现场检查。 | GJ59-2011第3.13.4条 |
| 120 | 三、实体工程安全 | 3.5高架区间（单次检查最高记分限值20分） | 3.5.1支架验收。模板、支架和拱架未经检查验收合格进行浇筑混凝土或砌筑的，发现1次记5分 | 5 | 对照相关资料随机抽查模板支架或拱架1个检验批 | CJJ2-2008第13.1.1条 |
| 121 |  |  | 3.5.2钢管贝雷架。钢管桩规格、数量、打入深度（以贯入度控制的贯入度）不符合方案要求的，发现1项记3分；钢管桩基础处理或剪刀撑加固不满足方案要求的，或贝雷梁横向分配梁、弦杆连接销钉、加强弦杆缺失的，发现1处记1分 | 6 | 对照相关资料随机抽查钢管贝雷架1个检验批 | CJJ2-2008第13.1.1条 |
| 122 |  |  | 3.5.3支架预压。支架未按要求进行预压的，发现1次记5分 | 5 | 对照相关资料随机抽查最近验收的模板支架1个检验批 | CJJ2-2008第13.1.1条 |
| 123 |  |  | 3.5.4拱圈浇筑。拱架上浇筑混凝土拱圈时，分段浇筑程序未对称于拱顶进行或不符合设计要求的，发现1次记3分 | 3 | 对照相关资料随机抽查拱圈浇筑1个检验批 | CJJ2-2008第5.2.12条 |
| 124 |  |  | 3.5.5挂篮。挂篮组装后未按设计荷载做载重试验的，发现1次记3分 | 3 | 对照相关资料随机抽查1个挂篮 | CJJ2-2008第13.2.1、13.2.2条 |
| 125 |  |  | 3.5.6支架拆除。钢筋混凝土结构的承重模板、支架和拱架拆除时，拆模强度不符合设计和规范要求的，发现1记3分 | 3 | 对照相关资料随机抽查支架1个检验批 | CJJ2-2008第16.5.2条 |
| 126 |  |  | 3.5.7水上作业。施工栈桥和平台搭设不符合专项施工方案要求的，发现1项记3分 | 6 | 对照相关资料随机抽查1座栈桥和1个作业平台 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条 |
| 127 |  |  | 3.5.8上下通道。桥梁施工时未安装可靠的上下通道或上下通道与主体结构连接不牢固的，发现1项记3分 | 3 | 对照相关资料随机抽查1个上下通道 | JGJ59-2011第3.13.3条 |
| 128 |  |  | 3.5.9跨越施工。桥梁跨越道路施工时，未设置可靠安全防护措施，发现1次记3分 | 3 | 对照相关资料随机抽查1个检验批 | JGJ59-2011第3.13.3条 |
| 129 | 三、实体工程安全 | 3.5高架区间（单次检查最高记分限值20分） | 3.5.10架桥机管理。无产权备案证，发现1次记8分；无安装（或拆卸）告知书或告知书未向主管部门告知就开始安装（或拆卸），或首次安装无“四方”验收或验收合格后30日未办理使用登记，或架桥机具无试吊检验，或未按要求对架桥机进行周期性工作检查和维保的，发现1项记3分。 | 10 | 对照相关资料随机抽查1台架桥机。遇到无产权备案证设备的，应责令其暂时停止使用。 | 建设部令166号第八、五、十二、十七、十八条，JGJ276-2012第4.1.4条 |
| 130 |  |  | 3.5.11架桥机实体。结构件安装位置关系不正确，连接螺栓缺漏或未拧紧，焊接焊缝不符合要求，或动力装置安装位置不正确，与底架联结不牢靠，或架桥机无接地装置和避雷装置，电气绝缘不符合要求，发现1项记3分。 | 6 | 对照相关资料随机抽查1台架桥机 | 住建部《检查指南》附表5.21 |
| 131 | 三、实体工程安全 | 3.6起重设备及桩工机械（单次检查最高记分限值20分） | 3.6.1设备管理。设备无进场报验，或无特种设备年检合格证的，发现1台记3分。 | 3 | 随机抽查1台设备。 | 建设部令166号第五、八、十二、十七条，JGJ33-2012 第7.1.8条 |
| 132 |  |  | 3.6.2安全装置。起重机的变幅限位器、力矩限位器、起重量限位器、防坠安全器、钢丝绳防脱装置、防脱钩装置以及各种行程限位开关等安全保护装置失效、不可靠的，发现1项记3分。 | 6 | 随机抽查1台设备。 | JGJ33-2012 第4.1.11条 |
| 133 |  |  | 3.6.3钢丝绳。起重钢丝磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准的，发现1次记3分。 | 3 | 随机抽查1台设备。 | JGJ59-2011第3.18.3条 |
| 134 |  |  | 3.6.4桩工机械。打桩或成槽施工违反操作规程的，发现1次记3分。 | 3 | 随机抽查1台设备。 | JGJ33-2012 第2.0.2条 |
| 135 |  |  | 3.6.5作业人员。起重吊装司机（操作人员）和起重机械安装拆卸作业人员按规定无操作资格证书就上岗作业的，发现1人记3分。 | 3 | 随机抽查1台设备。 | JGJ276-2012第3.0.2条 |
| 136 |  |  | 3.6.6安全距离。起重设备及桩工机械任何部位与架空输电线的安全距离小于方案或规范要求且未采取安全防护措施，或每2台起重设备之间最小架设距离小于2m的，发现1项记3分。 | 6 | 随机抽查1台设备。 | JGJ33-2012 第4.4.22条，JGJ160-2008 第5.1.9条 |
| 137 |  |  | 3.6.7作业地面。起重吊装设备未在平坦坚实的场地起吊使用，或与沟渠、基坑未保持安全距离，或作业地面承载力不符合说明书要求又未采取有效加固措施的，发现1项记3分。 | 3 | 随机抽查1台设备。 | JGJ33-2012第4.2.1、4.3.1条。 |
| 138 |  |  | 3.6.8临时固定。吊装作业时，对吊装作业暂停中未形成稳定体系的部分，未采取临时固定措施，或对临时固定的构件，在完成永久固定前解除临时固定措施的，发现1次记3分。 | 3 | 随机抽查1台设备。 | JGJ276-2012第3.0.19条、第3.0.23 |
| 139 |  |  | 3.6.9恶劣天气。在大雨、大雾、大雪及六级以上大风等恶劣天气未停止吊装作业的，发现1次记3分。 | 3 | 现场检查 | JGJ276-2012第3.0.12 |
| 140 | 三、实体工程安全 | 3.7门式起重机（单次检查最高记分限值20分） | 3.7.1设备管理。无产权备案证的，记8分；无安装（或拆卸）告知书或告知书未向主管部门告知就开始安装（或拆卸），或首次安装“四方”验收合格后30日未办理使用登记的，发现1项记3分 | 10 | 对照相关资料随机抽查1台门式起重机。遇到无产权备案证设备的，应责令其暂时停止使用。 | 建设部令166号第八、五、十二、十七条 |
| 141 |  |  | 3.7.2维保记录。未按照合同约定对门式起重机及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录的，发现1次记3分 | 3 | 对照相关资料随机抽查1台门式起重机。 | 建设部令166号第十八条，JGJ276-2012第4.1.4条 |
| 142 |  |  | 3.7.3检测。未按规定检测或检测不合格就投入使用的，发现1次记8分。 | 8 | 对照相关资料随机抽查1台门式起重机。 | 建设部令166号第十六条 |
| 143 |  |  | 3.7.4保险装置。行走限位装置、起升高度限位装置、起重量限位装置、吊钩防脱落装置失效、不可靠的，发现1项记3分 | 6 | 对照相关资料随机抽查1台门式起重机。 | JGJ33-2012 第4.1.11、4.1.27条 |
| 144 |  |  | 3.7.5钢丝绳。钢丝绳已达到报废标准的，发现1次记3分 | 3 | 对照相关资料随机抽查1台门式起重机。 | JGJ33-2012 第4.1.27和4.1.30条 |
| 145 |  |  | 3.7.6结构件。主要构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求的，发现1次记3分 | 3 | 对照相关资料随机抽查1台门式起重机。 | JGJ33-2012第4.6.5条 |
| 146 |  |  | 3.7.7防撞装置。两台及以上龙门吊在同一轨道上作业或行走作业区间存在交叉作业且无防碰撞措施或措施失效，或轨道两侧无端部止挡，发现1项记3分 | 6 | 对照相关资料随机抽查1台门式起重机。 | JGJ33-2012第4.6.5条 |
| 147 | 三、实体工程安全 | 3.8塔式起重机（单次检查最高记分限值20分） | 3.8.1设备管理。使用未进入省厅建机一体化平台设备的，发现1次记5分；无安装（或拆卸）告知书或告知书未向主管部门告知就开始安装（或拆卸），或未按规定办理使用登记的，发现1项记3分 | 10 | 对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。首次安装“四方”验收合格后30日内应办理使用登记。 | 建设部令166号第八、五、十二、十七条 |
| 148 |  |  | 3.8.2标准节使用。使用非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使用，或标准节杆件出现焊缝开裂等严重质量问题，或标准节、基础节和加强节未标注生产日期或达到报废年限的，发现1项记3分 | 6 | 对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。 | JGJ33-2012第2.0.1条 |
| 149 |  |  | 3.8.3特殊工种。建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸作业人员无操作资格证书就上岗作业的，发现1人记3分。 | 6 | 随机抽查3个正在操作的特种作业人员，检查是否有操作资格证。 | 建设部令166号第十八条 |
| 150 | 三、实体工程安全 | 3.8塔式起重机（单次检查最高记分限值20分） | 3.8.4安拆作业。塔吊在风速达到9m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行安装拆卸作业，或在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位未指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督的，发现1项记5分。 | 5 | 对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。 | 建设部令166号第十九条 |
| 151 |  |  | 3.8.5 维保记录。未按照合同约定或规定要求对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录的，发现1次记3分 | 3 | 随机抽查1台，检查除按照设备说明书的例行保养记录外，还应包括以下内容：每班作业的例行保养记录，多班作业的交接班记录，每月应至少进行1次的主要部件和安全装置等的经常性检查记录，每年应进行1次的全面检查记录（塔式起重机周期检查表）。无上述保养记录或记录内容与现场实际不符的，视同无维保记录。 | 建设部令166号第十九条，JGJ196-2010第4.0.18、4.0.19、4.0.21、4.0.22条 |
| 152 |  |  | 3.8.6安拆方案和验收。无塔式起重机安拆方案或安拆方案不符合规定，或未与使用单位进行基础交接验收，或首次安装或附着后未经“四方”验收合格就投入使用的，发现1项记3分 | 6 | 对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。 | 建设部令166号第十六条 |
| 153 |  |  | 3.8.7 检测。未按规定检测或检测不合格就投入使用的，发现1次记3分 | 3 | 对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。 | 建设部令166号第二十条 |
| 154 |  |  | 3.8.8 附墙装置。附墙装置采用非原厂配件且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核、专家认证，或附墙装置连接不牢靠、松动的，发现1项记3分 | 6 | 对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。 | JGJ33-2012第4.1.11条 |
| 155 |  |  | 3.8.9 安全装置。起重量限制装置、力矩限制装置、变幅限位装置、回转限位装置、高度限位装置、钢丝绳防脱装置失效、不可靠的，发现1项记3分 | 6 | 对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。 | JGJ33-2012第4.4.24条 |
| 156 |  |  | 3.8.10连接螺栓。连接螺栓规格、型号、材质不符合设备产品说明书要求，或基础节、标准节连接螺栓松动严重，或连接螺栓的螺帽缺失的，发现1项记3分 | 6 | 对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。 | JGJ46-2005第4.1.4条、JGJ33-2012第4.4.22条 |
| 157 | 三、实体工程安全 | 3.8塔式起重机（单次检查最高记分限值20分） | 3.8.11安全距离。塔式起重机任何部位与架空输电线的安全距离小于方案或规范要求且未采取安全防护措施，或每2台塔式起重机之间最小架设距离小于2m的，发现1项记3分 | 6 | 对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。 | JGJ33-2012第4.4.16条 |
| 158 |  |  | 3.8.12自由高度。塔式起重机最高附着点以上的自由高度超过使用说明书要求的，发现1次记5分 | 5 | 对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。 | JGJ33-2012第4.4.16条 |
| 159 |  |  | 3.8.13钢丝绳。起升机构钢丝绳已达到报废标准的，发现1次记5分。 | 5 | 对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。 | JGJ196-2010第2.0.16条。 |
| 160 | 三、实体工程安全 | 3.9临时施工用电（单次检查最高记分限值10分） | 3.9.1 特殊工种。电工无操作资格证书就上岗作业的，发现1人记3分。 | 3 | 随机抽查1个现场电工，检查操作资格证书。 | 住建部《指南》附表5.1 |
| 161 |  |  | 3.9.2配电系统。施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统，或施工临时用电未采用三级配电、二级漏电保护系统的，发现1项记5分 | 5 | 现场随机抽查1个配电系统。 | JGJ46-2005第1.0.3条 |
| 162 |  |  | 3.9.3用电设备。用电设备未连接PE线或无专用的开关箱，或同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）的，发现1个记3分 | 6 | 现场随机抽查2台用电设备及2个开关箱 | JGJ46-2005第9.1.1条、8.1.3条 |
| 163 |  |  | 3.9.4 漏电保护器。配电箱或开关箱未按规定安装漏电保护器，或漏电保护器失效，或漏电保护器动作参数不符合要求的，发现1项记3分 | 6 | 现场随机抽查2个配电箱或开关箱。 | JGJ46-2005第8.2.2、8.2.5、8.2.10、8.2.11条 |
|  |  |  | 3.9.5 重复接地。配电室或总配电箱处以及配电系统的中间处和末端处未做重复接地的，发现1处记3分 | 6 | 现场随机抽查2个配电箱。 | JGJ46-2005第5.3.2条 |
| 164 |  |  | 3.9.6 电源进线。配电箱、开关箱的电源进线端采用插头和插座做活动连接的，发现1处记1分 | 2 | 现场随机抽查2处配电箱或开关箱。 | JGJ46-2005第8.2.15条 |
| 165 | 三、实体工程安全 | 3.10高处作业（单次检查最高记分限值10分） | 3.10.1临边作业。坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，临空一侧防护栏杆设置不符合要求的，发现1处记1分 | 3 | 现场检查。基坑边全数检查，其它部位随机抽查1层 | JGJ 80-2016第4.1.1条 |
| 166 |  |  | 3.10.2洞口作业。洞口作业防坠落措施不符合要求的，发现1处记1分 | 3 | 随机抽查1个单位工程 | JGJ 80-2016第4.2.1条 |
| 167 |  |  | 3.10.3攀登作业。深基坑施工上下人行通道不符合要求的，发现1处记1分 | 3 | 随机抽查1个单位工程 | JGJ 80-2016第5.1.11条 |
| 168 | 三、实体工程安全 | 3.10高处作业（单次检查最高记分限值10分） | 3.10.4悬空作业。在未固定、无防护设施的构件和管道上进行作业或通行的，或悬空作业的立足处不符合要求的，发现1处记1分 | 3 | 随机抽查1个单位工程 | JGJ 80-2016第5.2.3条、5.2.1条 |
| 169 |  |  | 3.10.5操作平台。悬挑式操作平台设置不符合要求的，发现1处记1分 | 3 | 随机抽查1个单位工程 | JGJ 80-2016第6.4.1条 |
| 170 |  |  | 3.10.6交叉作业。交叉作业坠落半径内的安全隔离措施不符合要求的，发现1处记1分 | 3 | 随机抽查1个单位工程 | JGJ 80-2016第7.1.2条 |
| 171 |  |  | 3.10.7安全帽或安全带。现场作业人员未按规定配备安全帽或安全带就上岗作业的，发现1人记1分 | 3 | 现场检查。 | JGJ184-2009第2.0.4条 |
| 172 | 四、文明施工（单次检查最高记分限值20分） | 4.1场容场貌 | 4.1.1 施工围挡。施工现场未按规定设置连续封闭围墙或围挡的，发现1次记5分 | 5 | 现场检查。围挡使用材料应符合主管部门要求。 | 《住建部《指南》附表5.2 |
| 173 |  |  | 4.1.2 施工现场。施工现场未按规定设置大门、洗车台、沉淀池并配备洗车设备的，发现1项记1分 | 3 | 现场检查。 | JGJ59-2011第3.2.3条 |
| 174 |  |  | 4.1.3 主要道路硬化。施工现场内主要道路、办公区、生活区地面未按规定进行硬化处理的，发现1项记1分 | 3 | 现场检查，施工现场主要道路应硬化。 | JGJ59-2011第3.,2.3条 |
| 175 |  | 4.2施工过程消防安全 | 4.2.1灭火器配备。易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房未按规定配置灭火器的，发现1处记1分 | 3 | 现场随机检查。灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配，每个场所灭火器的配备数量并少于2具。 | GB50720-2011第5.2.1条 |
| 176 |  |  | 4.2.2 临时用房防火。宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能等级达不到A级的，或当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级达不到A级的，发现1次记3分 | 3 | 现场检查。检查活动板房实体或合格证书等相关资料。 | GB50720-2011第4.2.1条 |
| 177 |  |  | 4.2.3动火审查。焊接（气割）前，未按规定进行动火审查，查无动火证的；焊接现场及高空焊割下方堆放油类、木材、乙炔瓶、氧气瓶、保温材料、防水材料等易燃、易爆物品的，发现1处记1分 | 3 | 现场检查。 | JGJ33-2012 第12.1.1条 |
| 178 |  |  | 4.2.4安全距离。焊接（气割）作业时，乙炔瓶与氧气瓶之间的距离少于5m，或气瓶与明火之间的距离少于10m的，发现1处记1分 | 3 | 现场检查。 | JGJ33-2012 第12.9.6条 |
| 179 |  | 4.3环境卫生 | 4.3.1 扬尘防治措施。施工现场未按主管部门要求配齐配全防尘设施的或造成环境污染的，发现1次记3分 | 3 | 现场检查，发现未按主管部门要求配齐配全防尘设施，或造成环境污染，或被媒体曝光、群众投诉举报经查属实的，予以记分。 | 住建部《指南》附表5.2 |
| 180 |  |  | 4.3.2污水排放。施工污水未经沉淀处理符合要求后直接排入市政管网或河流的，发现1次记3分 | 3 | 现场检查。 | 住建部《指南》附表5.2 |

注1：对工程项目（施工工区）开展监管记分时，原则上随机抽查该项目（施工工区）的车站和区间各1个典型单位工程作为监管记分的样本，该单位工程应尽量包含所有列为监管记分的分部分项实体工程，以确保监管覆盖面。记分检查的样本应确保随机性，能事先在图纸上确定的，原则上应预先在施工图纸上确定，且应予以记分条款所涉及的实体都要检查到，不可遗漏；在对单位工程进行检查时，对主体结构已完成且已经进入装饰装修阶段的单位工程，可不对地基基础和主体结构分部的实体及内业资料进行监管记分。同一单位工程、同一部位已经检查过的项目如果不存在动态变化的，下次检查时不再检查。在确定的记分评价样本范围外发现的质量安全问题应按规定发出责令改正通知，但不予记分。

注2：本条中规定的“长期” 是指以下情形之一：

（1）经监理单位或建设单位相关人员确认，项目经理、技术负责人和安全员（以下简称管理人员）未获请假批准连续5天以上不在施工现场的，所有请假未事先登录“福建省工程项目建设监管系统”登记的，视同未获请假批准；

（2）管理人员连续超过30天未到岗履职的；

（3）经调查取证，大部分时间管理人员不在施工现场未履行岗位职责或由他人代行岗位职责的；

（4）各级监管部门检查时，相关人员拒不接受检查或拒绝配合检查的。

注3：本条中规定的“无故不在施工现场”是指以下情形之一：

（1）事前通知上级建设行政主管部门或项目监管部门到施工现场检查，但检查时项目经理不在施工现场的；

（2）上级建设行政主管部门或项目监管部门随机抽查施工现场时，项目经理无法在检查时段内到场，施工项目管理机构（即项目部）又无法当场提供经项目总监和建设单位项目负责人签字批准的书面请假材料的。

注4：本条中“重要分部（子分部）工程验收”是指：

（1）《建筑工程施工质量验收统一规定》（GB50300-2013）第6.0.3条规定的项目经理或施工单位技术、质量负责人须参加验收的分部分项工程；

（2）《福建省市政工程施工技术文件管理规程》（DBJ/T13-135-2017）第4.11.7条规定的项目经理或施工单位技术、质量负责人须参加验收的分部分项工程；

（3）其他法律法规、技术规范标准或规范性文件规定项目经理或施工单位技术、质量负责人须参加验收的分部分项工程。

注5：施工项目部应按照工程实时进度，在班组全面自查自纠符合要求的基础上进行每天动态自查，自查每旬均应覆盖在建工程项目的所有分部分项工程，发现问题应及时向班组发出整改通知书，及时督促班组整改到符合要求。施工项目部自查每旬均应形成汇总记录，每月应形成至少形成3份汇总记录，无记录或记录份数不够的均视为没有开展月自查。动态自查过程中应留下可追溯的相片或视频材料进行佐证，并存放在施工现场备查，视频和照片保存期限为半年。

注6：施工单位对所属在建工程项目每季度应至少检查1次，每次检查均应覆盖在建工程项目的所有分部分项工程，并对施工项目部的工作质量进行检查，发现隐患应及时发出整改通知书，并督促项目部限期整改到符合要求，无整改通知书的视为没有开展季度自查。季度检查应留下可追溯的相片或视频材料进行佐证，并存放在施工现场备查，视频和照片保存期限为半年。

注7：混凝土严重外观质量缺陷检查方式方法见下表。

| 名称 | 现象 | 严重缺陷 | 检查方式方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露筋 | 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 纵向受力钢筋有露筋 | 主要受力构件纵向受力钢筋存在露筋。 |
| 蜂窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 构件主要受力部位有蜂窝 | 主要受力构件蜂窝任一边长度达10cm及以上。 |
| 孔洞 | 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有孔洞 | 主要受力构件孔穴深度和长度均超过混凝土保护层厚度，混凝土保护层厚度按设计要求，当设计无特别指明时保护层厚度按下列规定执行：板、墙按20mm，梁、柱按25mm控制（下同）。 |
| 夹渣 | 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有夹渣 | 主要受力构件夹有杂物且深度超过保护层厚度，杂物指木料、编织袋、锯末等强度低于设计混凝土强度等级的物体。 |
| 疏松 | 混凝土中局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 主要受力构件疏松部位任一边长度达10cm及以上，疏松指用钢筋、尖锤等物体能够将不密实处铲除下来，常见柱头夹砂等现象。 |
| 裂缝 | 裂缝从混凝土表面延伸至混凝土内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 主要受力构件裂缝长度超过10cm及以上的。 |
| 连接部位缺陷 | 构件连接处混凝土有缺陷或连接钢筋、连接件松动 | 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位主要受力构件存在露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等严重外观质量缺陷，连接部位主要指施工缝、后浇带等部位。 |